Elektromagnetický parkovací systém

Úvod

Děkujeme za nákup parkovacího systému EPS-01. Jde o zařízení umožňující detekovat překážku za vozidlem.

Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje  nadprůměrnou technickou zručnost, tak

pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Není třeba nic vrtat do nárazníku

- Na autě není nic vidět (při instalaci dovnitř nárazníku)

- Anténa je bezporuchová - tj. nemůže se rozbít, jako občas ultrazvukové senzory

- Nejsou slepá místa v detekci

- Pracuje na DIFERENČNÍM principu - tj. je schopný detekovat pouze pokud se auto (nebo překážka) pohybuje

- Závisí na charakteru překážky (na velké překážky je systém citlivější)

- Detekce vzdálenosti překážky (max 0,5-0,7m)

Popis instalace:

1) Anténu je možné instalovat dovnitř nebo vně nárazníku

2) Při vnitřní instalaci je nutné nárazník sejmout, důkladně vyčistit a přilepit samolepící fólii

3) Při vnější instalaci je nutné nárazník důkladně očistit a přilepit fólii

4) Pokud je fólie příliš dlouhá, je možné jí zkrátit

5) Přiveďte kabel od antény do prostoru kufru

6) V prostoru kufru vyberte vhodné umístění pro řídící jednotku (tak aby kabel od antény dosáhl k jednotce)

7) Řídící jednotku připojte k anténě

8) K řídící jednotce připojte konektor s kabely

9) Černý vodič připojte na kostru, červený pak na přívod zpátečního světla